## Slide 1: IPProof Network Test Suite

## Slide 2: Agenda
Kurze Vorstellung der Tools – Überblick
Was kann wie getestet werden
  Chatty traffic
  Bulk Traffic
  HTTP Emulation
Analysen

## Slide 3: Ipproof Übersicht
Client/Server Architektur
Test Features
  TCP, UDP (Linux zusätzlich UDPLite)
  IPv4 und IPv6
  Socket Optionen
  Bulk Traffic Mode
      Emuliert das Trafficverhalten von Transferapplikationen
      Viel Payload, oft nur ein Sender
      Anwendungen: FTP, SCP, HTTP Filedownload, …
  Chatty Traffic
      Emuliert das Trafficverhalten von Chatapplikatioen
      Wenig Payload, schneller Turnaround
      Anwendungen: Chat, HTTP, XMPP, …
  Payload Emulation (x
Dual Open Source Lizenz (GPLv3 und Apache)

## Slide 4: IPProof - Bestandteile
Ipproof Client
  Command line interface based Windows/Linux application
  Ideal for automation/scripting (integration automated test environments)
  Client steuert den Test (chatty, bulk)
  Clever component, Umsetzung ist schwierig
Ipproof Server
  Command line interface based Windows/Linux application
  Ideal for automation/scripting (integration automated test environments)
  Minimal implementation , Umsetzung einfach  leicht portierbar auf andere Systeme

## Slide 5: Abgrenzung zu bestehenden Testtools
In-Band Signalisierung von Kontrollinformationen
  Netperf und iperf benutzen einen separaten Kontrolkanal welcher Messungen verfälscht in unseren Umgebungen  netperf und iperf ist nicht verwendbar
  Ipproof nutzt den Payload um Kontrolinformationen zu übertragen
Ipproof ist für alle Plattformen erhältlich
  Windows (XP, 7, …)
  Linux
  DSP (slightly outdated)
Größter Schwachpunkt Ipproof: minimale Datenmenge 10 byte

## Slide 6: Ipproof Bestandteile - II
Server GUI and Client GUI
  Python TK
  Einfache Wrapper um die Kommandozeilentools
  Anforderung: standard Python Installation

## Slide 7: Bestandteile - Analysewerkzeuge

## Slide 8: Setup mit Zeitsynchronisation via GPS

## Slide 10: Slot Loss Test for TDMA based Waveforms
Ipproof generiert Pakete alle 135 ms (<=)
Achtung: Windows Scheduler kann evtl. das 135 ms nicht einhalten(z.b. wegen hohen CPU Load): Generierung alle 125 ms
Problem: es werden mehr Pakete generiert als versendet werden – irgendwann kommt es zu Paketverlusten in der Queue
Daher:
    Um korrekten Slot Loss Test durchzuführen: Oszi
    Um korrekten Packet Loss Test durchzuführen: Ipproof Analysis Tool